СОГЛАСОВАНО:

Зам.тех.директора по ОГР _____________________________________________/______________

Гл.технолог __________________________________________________________ /______________

Гл.геолог ____________________________________________________________ /______________

Гл.маркшейдер _______________________________________________________ /______________

Зам.тех. директора по ОТ и ПБ___________________________________________ /______________

Начальник участка ____________________________________________________ /______________

Ознакомлен:

| № п.п. | должность | Ф.И.О. | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Составил: Зам. нач. участка ___________________________________________/______________

ПАСПОРТ ВЫДАН:

Начальник участка _________________________/______________

ООО «________»

СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству                                                                     Главный инженер

_______________ /______________                                    _____________/______________

«____» __________2018г.                                                        «____»____________2018г.

ПАСПОРТ

На ремонт автодорог

колесным бульдозером

Эксплуатационный участок __________________

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Место нахождения:__в пределах горного участка

  - Вид бульдозера (ов)           CAT 834B ________________________________________

  - Вид транспорта _______БелАЗ 7555, БелАЗ 7557, БелАЗ 7513,CAT_773E, CAT_777, TEREX TR100 ________

  - Максимальная грузоподъемность автотранспорта, т: __140______________________

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Объем призмы волочения бульдозера, м3:_ _6 – 8______________________________

  - Среднее расстояние рабочего хода, м:______  8________________________________

  - Средняя скорость движения, м/с:

при  наборе горной массы ____                 1,19______________________________

при перемещении___________                  1,21___________________________

при обратном ходе                                      1,30_____________________________

  - Продолжительность цикла, с:_________       15-17_____________________________

  - Коэффициент использования бульдозера ___0,75______________________________

  - Сменная производительность, м3/см:_____ 800-1000________________________

  - Число бульдозеров, шт.:____________________1_____________________________

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Поверхность покрытия карьерных автомобильных дорог должна быть ровной, обеспечивающей   движение автотранспорта с расчетной скоростью.

  - Ямочный ремонт автодорог включает в себя:

- отсыпку ремонтируемого участка автодороги технологическим автотранспортом;

- выравнивание дорожного полотна, заделку выбоин и трещин на автодороге бульдозером;

- планировку (профилирование) дороги автогрейдером.

  - Материалами для ямочного ремонта автодорог являются скальные породы вскрыши, улучшенные скелетными добавками: щебнем, гравием, горельником.

  - Толщина укладываемого слоя дорожного полотна не менее 20см.

  - Для доставки материалов отсыпки используются автосамосвалы БелАЗ-7555, БелАЗ-7557, БелАЗ-7513, CAT 773E, CAT_777, TEREX TR100.

  - Отсыпка участка автодороги допускается только после выполнения ряда организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ по ремонту автодорог:

- Участок ремонтируемой дороги должен быть огражден предупредительными знаками (на расстоянии не менее 30м от места начала работ) и другими средствами для транспорта, движущегося в обоих направлениях, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения;  скорость движения автотранспорта на ремонтируемом участке автодороги ограничивается до 20 км/ч; ответственный за расстановку и сохранность знаков – машинист бульдозера;

- лица технического надзора, находящиеся в зоне проведения ремонтных работ, должны быть одеты в сигнальные жилеты;

- дистанционное расстояние между бульдозером и автосамосвалом во время работы должно быть не менее 20м; при отсыпке полотна автодороги на спусках (съездах), запрещается разгрузка автосамосвалов в сторону спуска, а также при наличии поперечного уклона;

- при ремонте участков автодорог, расположенных в непосредственной близости от верхней бровки уступа, подъезд бульдозера к бровке уступа допускается только «отвалом» вперед перпендикулярно валу безопасности. При этом расстояние от края колес бульдозера до бровки уступа должно быть не менее 4м.

- разгрузка автосамосвалов производится только в присутствии и под руководством  ИТР горного участка, находящегося на расстоянии не менее 30 м от места разгрузки автосамосвала.

  - Выпуск на линию бульдозера должен осуществляться только при условии, если все его узлы, обеспечивающие безопасность движения и производства работ, находятся в технически исправном состоянии.

    - При формировании вала на откосе уступа необходимо убедиться в отсутствии людей и оборудования    на нижестоящем уступе.

  - При необходимости (заужение проезжей части менее 25 метров) движение транспорта, не занятого в ямочном ремонте, по ремонтируемому участку автодороги, ограничивается установкой необходимых предписывающих, предупреждающих или запрещающих знаков.

  - Запрещается работа бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

  - При движении бульдозера задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

  - Бульдозер должен быть оснащен исправным проблесковым маячком желтого цвета.

  - Максимальный уклон при работе бульдозера  не должен превышать 20 град.

  - В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости, машинистом бульдозера должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение бульдозера под уклон.

  - При остановке бульдозера (на обед, техническая неисправность, по завершении работ) машинист бульдозера обязан заглушить двигатель и опустить «нож» на землю.

  - Запрещается работа бульдозера в темное время суток при неисправной системе освещения.

  - В процессе работы машинист бульдозера обязан выполнять указания сменного горного мастера, требования настоящей технологической карты, требования правил дорожного движения, инструкции по охране труда и другой технической документации, регламентирующей порядок выполнения работ .

  - Запрещается перемещать горную массу под ЛЭП, уменьшая при этом габарит.

  - Запрещается убирать предохранительный вал.

Ремонт полос движения автодороги производится поочередно, с выполнением выше перечисленных мероприятий.

При производстве ремонта автодороги не допускать сближения бульдозера и проезжающего автотранспорта  ближе 5м.

4.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ