СОГЛАСОВАНО:

Зам.тех.директора по ОГР _____________________________________________

Гл.технолог __________________________________________________________

Гл.геолог ____________________________________________________________

Гл.маркшейдер _______________________________________________________

Зам.тех. директора по ОТ и ПБ___________________________________________

Начальник участка ____________________________________________________

Ознакомлен:

| № п.п. | должность | Ф.И.О. | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Составил: Зам. нач. участка___________________________________________

ПАСПОРТ ВЫДАН:

Начальник участка _________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_____________

«____»____________201_г.

ПАСПОРТ

На планировку автодороги

колесным бульдозером

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Место нахождения:__в пределах горного участка

  - Вид бульдозера (ов)           CAT 834B ________________________________________

  - Вид транспорта _______БелАЗ 7555, БелАЗ 7557, БелАЗ 7513

  - Максимальная грузоподъемность автотранспорта, т: __140______________________

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Объем призмы волочения бульдозера, м3:_ _6 – 8______________________________

  - Среднее расстояние рабочего хода, м:______  8________________________________

  - Средняя скорость движения, м/с:

при  наборе горной массы ____                 1,19______________________________

при перемещении___________                  1,21___________________________

при обратном ходе                                      1,30_____________________________

  - Продолжительность цикла, с:_________       15-17_____________________________

  - Коэффициент использования бульдозера ___0,75______________________________

  - Сменная производительность, м3/см:_____ 800-1000________________________

  - Число бульдозеров, шт.:____________________1_____________________________

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Поверхность покрытия карьерных автомобильных дорог должна быть ровной, обеспечивающей движение автотранспорта с расчетной скоростью.

  - Планировка  автодорог включает в себя:

- Очистка проезжей части автодороги от  просыпей горной массы

- выравнивание дорожного полотна, заделку выбоин и трещин на автодороге бульдозером;

- планировку (профилирование) дороги автогрейдером.

  - Планировка участка автодороги допускается только после выполнения ряда необходимых организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ :

- Участок дороги должен быть огражден предупредительными знаками (на расстоянии не менее 30м от места начала планировочных работ) и другими средствами для транспорта, движущегося в обоих направлениях, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения;  скорость движения автотранспорта на данном участке автодороги ограничивается до 20 км/ч; ответственный за расстановку и сохранность знаков – машинист бульдозера;

- лица технического надзора, находящиеся в зоне проведения планировочных  работ, должны быть одеты в сигнальные жилеты;

- при планировке  участков автодорог, расположенных в непосредственной близости от верхней бровки уступа, подъезд бульдозера к бровке уступа допускается только «отвалом» вперед перпендикулярно валу безопасности. При этом расстояние от края колес бульдозера до бровки уступа должно быть не менее 4м.

  - Выпуск на линию бульдозера должен осуществляться только при условии, если все его узлы, обеспечивающие безопасность движения и производства работ, находятся в технически исправном состоянии.

    - При формировании вала на откосе уступа необходимо убедиться в отсутствии людей и оборудования    на нижестоящем уступе.

  - При необходимости (заужение проезжей части менее 25 метров) движение транспорта, по ремонтируемому участку автодороги, ограничивается установкой необходимых предписывающих, предупреждающих или запрещающих знаков.

  - Запрещается работа бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

  - При движении бульдозера задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

  - Бульдозер должен быть оснащен исправным проблесковым маячком желтого цвета.

  - Максимальный уклон при работе бульдозера  не должен превышать 20 град.

  - В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости, машинистом бульдозера должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение бульдозера под уклон.

  - При остановке бульдозера (на обед, техническая неисправность, по завершении работ) машинист бульдозера обязан заглушить двигатель и опустить «нож» на землю.

  - Запрещается работа бульдозера в темное время суток при неисправной системе освещения.

  - В процессе работы машинист бульдозера обязан выполнять указания сменного горного мастера, требования настоящей технологической карты, требования правил дорожного движения, инструкции по охране труда и другой технической документации, регламентирующей порядок выполнения работ .

  - Запрещается перемещать горную массу под ЛЭП, уменьшая при этом габарит.

  - Запрещается убирать предохранительный вал.

Планировка  правой и левой полосы движения автодороги производится поочередно, с выполнением всех выше перечисленных мероприятий.

При производстве планировки  автодороги не допускать сближения бульдозера и проезжающего автотранспорта  ближе 5м.

4.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ