Составил: Зам.нач. уч-ка_______________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Главный технолог___________________________________

Главный маркшейдер________________________________

Главный геолог  ____________________________________

Зам. тех. дир. ОТ и ПБ _______________________________

Начальник участка___________________________________

Ознакомлен:

| № п.п. | должность | Ф.И.О. | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_____________

«____»____________201_г.

.

ПАСПОРТ

На ремонт автодорог

Бульдозером

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Место нахождения:_______в пределах горного отвода разреза_

  - Вид бульдозера (ов)           ТД – 40 ________________

  - Вид транспорта _______БелАЗ 7555, БелАЗ 7557, БелАЗ 7513

  - Максимальная грузоподъемность автотранспорта, т: __140______________________

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Объем призмы волочения бульдозера, м3:__16,41 – 18,39_______________________

  - Среднее расстояние рабочего хода, м:______8________________________________

  - Средняя скорость движения, м/с:

при  наборе горной массы ____0,19_______________________________________

при перемещении___________0,21_______________________________________

при обратном ходе                        0,30_____________________________________

  - Продолжительность цикла, с:_________81 – 104____________________

  - Коэффициент использования бульдозера ___0,75______________________________

  - Сменная производительность, м3/см: ________4000 ___________________________

  - Число бульдозеров, шт.:___________1_______________________________________

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Поверхность покрытия карьерных автомобильных дорог должна быть ровной, обеспечивающей движение автотранспорта с расчетной скоростью.

  - Ямочный ремонт автодорог включает в себя:

- отсыпку ремонтируемого участка автодороги технологическим автотранспортом;

- выравнивание дорожного полотна, заделку выбоин и трещин на автодороге бульдозером;

- планировку (профилирование) дороги автогрейдером.

  - Материалами для ямочного ремонта автодорог являются скальные породы вскрыши, улучшенные скелетными добавками: щебнем, гравием, горельником.

  - Толщина укладываемого слоя дорожного полотна на слабом основании не менее 16см, на прочном основании не менее 8см.

  - Для доставки материалов отсыпки используются автосамосвалы   БелАЗ-7555, БелАЗ-7557,        БелАЗ-7513, CAT 773E.

  - Отсыпка ремонтируемого участка автодороги допускается только после выполнения ряда необходимых организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ по ремонту автодорог:

- Участок ремонтируемой дороги должен быть огражден предупредительными знаками (на расстоянии не менее 30м от места начала ремонта) и другими средствами для транспорта, движущегося в обоих направлениях, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения; ответственный за расстановку и сохранность знаков – машинист бульдозера;

- при проведении ремонта неровного участка автодороги, работа автотранспорта и бульдозерной техники должна быть согласованной;

- лица технического надзора, находящееся в зоне проведения ремонтных работ, должны быть одеты в сигнальные жилеты;

- расстояние между бульдозером и автосамосвалом во время работы должно быть не менее 20м;

- при отсыпке полотна автодороги на спусках (съездах), запрещается разгрузка автосамосвалов в сторону спуска, а также при наличии поперечного уклона;

- при ремонте участков автодорог, расположенных в непосредственной близости от верхней бровки уступа, подъезд бульдозера к бровке уступа допускается только «отвалом» вперед перпендикулярно валу безопасности. При этом расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки уступа должно быть не менее 4м.

- ремонтные работы должны производиться в присутствии ИТР.

  - Выпуск на линию бульдозера должен осуществляться только при условии, если все его узлы, обеспечивающие безопасность движения и производства работ, находятся в технически исправном состоянии.

  - При формировании вала на откосе уступа необходимо убедиться в отсутствии людей и оборудования на нижестоящем уступе.

  - При необходимости (работа в стесненных условиях) движение транспорта, не занятого в ямочном ремонте, по ремонтируемому участку автодороги, ограничивается установкой необходимых предписывающих, предупреждающих или запрещающих знаков.

  - Запрещается работа бульдозера при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

  - При движении бульдозера задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

  - Бульдозер должен быть оснащен исправным проблесковым маячком желтого цвета.

  - Максимальный уклон при движении бульдозера на подъем не должен превышать 30 град., при движении на спуск не более 20 град.

  - В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости, машинистом бульдозера должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение бульдозера под уклон.

  - При остановке бульдозера (на обед, техническая неисправность, по завершении работ) машинист бульдозера обязан заглушить двигатель и опустить «нож» на землю.

  - Запрещается работа бульдозера в темное время суток при неисправной системе освещения.

  - В процессе работы машинист бульдозера обязан выполнять указания сменного горного мастера, требования настоящей технологической карты, требования правил дорожного движения и инструкции по охране труда и другой технической документации, регламентирующей порядок выполнения работ.

  - Запрещается перемещать горную массу под ЛЭП, уменьшая при этом габарит.

  - Запрещается убирать предохранительный вал.

Во время производства всех видов работ соблюдать личную осторожность.

4.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ