6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4.   При погрузке автотранспорта на уровне стояния предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала, исключающее возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7.   Минимально допустимое расстояние от края  ходовой телеги  экскаватора до края откоса  полки, а также от края контргруза экскаватора до откоса уступа(разрабатываемого забоя) – 1м.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер__________________Горный мастер __________________

Горный мастер _________________ Горный мастер___________________

Горный мастер _________________ Горный мастер__________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам. Нач уч-ка.

(должность, Ф.И.О., подпись)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам. тех. дир по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                                               ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт______

- Тип и номер экскаватора __ Volvo ЕС 700  _________________

- Вместимость ковша, м3 _____4.5_______________________________________

- Максимальный радиус черпания, м __11.5________________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м 11.0(7.2)___________________

- Максимальная высота разгрузки, м                     6.9___

- Местонахождение экскаватора: Гор.       Пр.лин:      Пл.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м __  до 10________________________

- Ширина заходки, м _________ 5-7_________________________

- Ширина рабочей площадки, м                  42 - 49____________ _________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75__________________________

- Категория породы (угля)___                       3,4____________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, вкрест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч

2. В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3. Ожидание погрузки автотранспортом производится у знака ожидания погрузки согласно схемы разворота.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная:   4580   м3

- Время погрузки транспортной единицы: 3.6 мин

- Оперативное время на цикл экскавации: 26 с

5.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ