6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. Паспорт действителен в прямом и в обратном направлении.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6.Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки, а также от края контргруза экскаватора до откоса уступа(разрабатываемого забоя) -  не менее 1 м.

7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ.

С технологической картой ознакомились:

1. Горный мастер____________________2. Горный мастер __________________

3. Горный мастер ___________________4. Горный мастер___________________

5. Горный мастер ___________________6. Горный мастер__________________

7. Горный мастер ___________________8. Горный мастер_________________

9. Горный мастер ____________________________________________________

10. Машинист экскаватора ____________________________________________

11. Машинист экскаватора ____________________________________________

12. Машинист экскаватора ____________________________________________

13. Машинист экскаватора ____________________________________________

14. Машинист экскаватора ____________________________________________

15. Машинист экскаватора ____________________________________________

16. Машинист экскаватора ____________________________________________

17. Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам. Нач уч-ка.______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству_____________

Главный технолог    __________________

Главный маркшейдер _________________

Главный геолог ______________________

Зам. тех. дир. по  ОТ и ПБ _____________

Начальник участка__________________

Зам.тех.дир.по ГР ___________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                                               ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт________

- Тип и номер экскаватора __Volvo   EC 700 ________________

- Вместимость ковша, м3 _____4.5____________________________________

- Максимальный радиус черпания, м __11.5____________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м __11.0(7.2)___________________

- Максимальная высота разгрузки, м ____6.9______

- Местонахождение экскаватора: Гор.                Пр.лин:                           Пл._____

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________   до 30 ________________________

- Ширина заходки, м _________________от 16______________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___           от 39____________ ________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.________65____________________________

- Категория породы (угля)___                        3,4____________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1.Работа экскаватора организуется в две смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч

2. В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3. Ожидание погрузки автотранспорта производится у знака ожидания погрузки согласно схемы разворота.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 5042   м3

- Время погрузки транспортной единицы: 3.76 мин

- Оперативное время на цикл экскавации: 26 с

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ