6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3.   Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4.   При погрузке автотранспорта на уровне стояния предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала, исключающее возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.   Во время работы экскаватора запрещено находиться в радиусе его действия.

6.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7.   Минимально допустимое расстояние от края  контргруза   экскаватора до нижней бровки  откоса  уступа, а также от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки от – 1м.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер________________  Горный мастер ___________________

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер________________  Горный мастер ___________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам нач. уч-ка______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                                               ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ __Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт________________

- Тип и номер экскаватора __Volvo   ЕC  700_________________

- Вместимость ковша, м3 _____4.5______________________________________

- Максимальный радиус черпания, м __11.5_______________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м __11.0__(7.2)___________________

- Максимальная высота разгрузки, м ____6.9_____

- Местонахождение экскаватора:Гор.                   Пр.лин:                      Пл.______

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________ до 10________________________

- Ширина заходки, м ________________от 16______________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___         от 48____________ ________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75____________________________

- Категория породы (угля)________            3,4________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, вкрест ростиранию.

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра, бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч.

2. В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3. Ожидание погрузки автотранспортом производится у знака ожидания погрузки  согласно схемы разворота.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 4850 м3

- Время погрузки транспортной единицы: 3.76мин

- Оперативное время на цикл экскавации: 30.2 с

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ