3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1Производительность суточная  5420 м3

3.2Производительность сменная 2710 м3

3.3Оперативное время на цикл экскавации 29,5 с.

3.4Время погрузки транспортной единицы 3,44 мин.

4. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Нормативные потери угля, % ______

4.2. Зольность добываемого угля, % ______

4.3. Содержание влаги, %  ____

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- Круглосуточно в две смены по 11,5 ч, с перерывом на обед 0,5ч.

- В обеденное время БелАЗы находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия экскаватора.

- Работа бульдозера в забое производится при полной остановке экскаватора .

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. При погрузке автотранспорта на уровне стояния, предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала , исключающая возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6. Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7. Минимально допустимое расстояние от ходовой телеги  экскаватора до края полки1м.

Составил:_Зам.нач.уч-ка _____________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству__________________ ____________

Зам.тех.директора по ГР_________________________________

Зам.тех.директора по ОТ и ПЭБ___________________________     Гл.маркшейдер________________________________________

Гл.геолог____________________________________________    Гл.технолог_________________________________________

Нач.участка______________________________________

С технологической картой ознакомились:

1.г/м  _______________                           __ 2.г/м.____                                   _______

3.г/м                                                                4.г/м  _____ __                         _________

5.маш.эк-ра _______________________   6. маш.эк-ра _______________________

7. маш.эк-ра _______________________ 8. маш.эк-ра _____                      _______

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_________________

«_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ выемка и погрузка_вскрыши, добычи в автотранспорт____________________________

- Тип и номер экскаватора __Volvo EC 700 ________________

- Вместимость ковша, м3_____4,5____________________________

- Максимальный радиус черпания, м _________11.5____

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ___11 (7.25)

- Максимальная высота разгрузки, м _______7_____________________

- Место нахождения экскаватора пл.                   . пр.л.                    гор.    _

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Мощность пласта, м___________13,36         ______________________

- Угол падения пласта, град._________65___ _______________________

- Высота уступа (яруса), м _____________до 10_____________________

- Ширина заходки, м _______________21___________

- Ширина рабочей площадки, м ___    21_______ ___________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._________65__________________________

- Категория породы (угля)_______3_____________________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

________________________________________________________________________________

(по простиранию, в крест простирания, по падению)

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра,  бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

_________________________________________________________________________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

_________________________________________________________________________

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.1  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.2  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ