7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ.

С технологической картой ознакомились:

1. Мастер участка____________________________________________________

2. Мастер участка ____________________________________________________

3. Мастер участка ____________________________________________________

4. Мастер участка ____________________________________________________

5. Мастер участка ____________________________________________________

6. Мастер участка ____________________________________________________

7. Мастер участка ____________________________________________________

8. Мастер участка ____________________________________________________

9. Мастер участка ____________________________________________________

10. Машинист экскаватора ____________________________________________

11. Машинист экскаватора ____________________________________________

12. Машинист экскаватора ____________________________________________

13. Машинист экскаватора ____________________________________________

14. Машинист экскаватора ____________________________________________

15. Машинист экскаватора ____________________________________________

16. Машинист экскаватора ____________________________________________

17. Машинист экскаватора ____________________________________________

18. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

19. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

20. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

21. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

22. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

23. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

24. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству_______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер  __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир.  ОТ и ПБ __________________

Начальник участка_____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____ Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора _ЭКГ 8И ___________________________

- Вместимость ковша, мз __8  ________________________________________

- Максимальный радиус черпания, Rmax,м _ 18,4________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, Hmax м  13,5__________________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м _8,6________________________

- Место нахождения экскаватора гор.           пр.л.                Пл. __

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________до 12,5 _____________________

- Ширина заходки, м ________________от 20                 ______________________

- Ширина рабочей площадки, м ___         от  49_____________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.____    75__________________________

- Категория породы (угля)________          2.3________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

_____________(по простиранию, в крест простирания, по падению)

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра и бульдозером, после полной остановки эк-ра. _______________

_________________________________________________________________________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

_________________________________________________________________________

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 8290 м3

- Время погрузки транспортной единицы: 5,51 мин

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

- Планировка забоя производится после полной остановки экскаватора.

- Высоковольтный кабель должен быть выложен не ближе 5 м к краю откоса уступа

- Движение автотранспорта в забое регулируется установленными знаками и сигналами машиниста экскаватора.

- Производить заоткоску верхней части уступа ковшом экскаватора, для предотвращения образования нависей и козырьков

- Запрещается  работа бульдозера в забое и разгрузка автотранспорта.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2. Машинист (помощник машиниста) экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора:

один короткий – стоп,

два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки;

один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. Помощник машиниста экскаватора является ответственным за выкладку высоковольтного кабеля.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6.При разработке забоя с нижним черпанием, обязательно ведение приямка, ниже горизонта стояния автотранспорта и экскаватора с дальнейшей отсыпкой скальными породами. (Глубина приямка 2-3м.)

7. Отсыпка приямка скальной породой и планировочные работы бульдозера  производятся только после полной остановки экскаватора и автотранспорта  находящегося в забое .

Отсыпка приямка и  планировочные работы бульдозером   производятся только  под руководством  ИТР  горного участка, находящегося на безопасном расстоянии ( не менее  30 м от места разгрузки).

8. Завоз горной массы для отсыпки приямка производится автосамосвалами Белаз- 7555, 7557, 75130, 75131, 75137.

6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ