7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ.

С технологической картой ознакомились:

1. Мастер участка____________________________________________________

2. Мастер участка ____________________________________________________

3. Мастер участка ____________________________________________________

4. Мастер участка ____________________________________________________

5. Машинист экскаватора ____________________________________________

6. Машинист экскаватора ____________________________________________

7. Машинист экскаватора ____________________________________________

8. Машинист экскаватора ____________________________________________

9. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

10. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

11. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

12. Помощник машинист экскаватора ___________________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка                             ___________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Технический отдел _____________________  _

Маркшейдерский отдел ___________________.

Отдел гл. геолога ________________________

Отдел  ОТ и ПБ ________________________

Горный участок_______________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____________Вскрыша в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __ЭКГ 8И ___________________________

- Вместимость ковша, мз _____8_________________________________________

- Максимальный радиус черпания, Rmax,м _____18,4________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, Hmax м ___13,5__________________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м ______8,6__________________________

- Место нахождения экскаватора _гор.           пр.лин.             Пл. __

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________до 10 _____________________

- Ширина заходки, м ________________от 20                 _______________________

- Ширина рабочей площадки, м ___       от  46 _____________________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.____    75__________________________

- Категория породы (угля)________          3-4_________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

________________________________________________________________________________

(по простиранию, в крест простирания, по падению)

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановке эк-ра _______________

_________________________________________________________________________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

_________________________________________________________________________

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 8290 м3

- Время погрузки транспортной единицы: 5,51 мин

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

- Планировка забоя производится после полной остановки экскаватора.

- Высоковольтный кабель должен быть выложен не ближе 5 м к краю откоса уступа

- Движение автотранспорта в забое регулируется установленными знаками и сигналами машиниста экскаватора.

- Производить заоткоску верхней части уступа ковшом экскаватора, для предотвращения образования нависей и козырьков

- Запрещается  работа бульдозера в забое и разгрузка автотранспорта.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2. Машинист (помощник машиниста) экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. Помощник машиниста экскаватора является ответственным за выкладку высоковольтного кабеля.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ