7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. При погрузке автотранспорта на уровне стояния, либо с полки высотой менее 2м предусматривается отсыпка предохранительного вала высотой не менее 0,5d колеса автосамосвала(1,2м), исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6. Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

8. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер________________ Горный мастер__________________

Горный мастер________________ Горный мастер ___________________

Горный мастер________________ Горный мастер__________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог  ____________________

Главный маркшейдер     ________________

Главный геолог   ______________________

Зам.тех.дир. по ОТ и ТБ  _____________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201  г .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1.  Вид работ __Выемка и погрузка угля и вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __VOLVO EC 480 ____

- Вместимость ковша, м3 _____2,6_______________________________________

- Максимальный радиус черпания, м _____12,1_____________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____10,8(6,3)____________________

- Максимальная высота разгрузки, м _______7,5____________________________

- Место нахождения экскаватора _Пр.л №         Гор           Пл.

2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Мощность пласта, м__________m пл.67= 4,6

- Угол падения пласта, град._______18__________________________________

- Высота уступа (яруса), м ____________  до 10 ________________________

- Ширина заходки, м _________________до 20__________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___           от 27 __________________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.________75____________________________

- Категория породы (угля)_______                2,3______________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, вкрест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером при полной остановке и подачи сигнала машинистом  эк-ра

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора

3. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Нормативные потери угля, %   8,6

3.2. Зольность добываемого угля, %  до 7,5

3.3. Содержание влаги, %    до 9

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1.Круглосуточно в две смены по 11,5 ч, с перерывом на обед 0,5ч.

2. В обеденное время автосамосвалы  находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия   экскаватора.

3.Работа бульдозера в забое производится после полной остановки экскаватора.

5. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 4500 тн.

- Оперативное время на цикл экскавации: 28,0 с

- Время погрузки транспортной единицы: 4,2 мин

6.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ