7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3.   Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4.   При погрузке автотранспорта на уровне стояния, либо с полки высотой менее 2м  предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала(1,2м), исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.   Запрещено находиться в радиусе действия экскаватора во время его действия.

6.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7.   Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги   экскаватора до края откоса  полки, а также от края контргруза до откоса уступа  – 1м.

8.Работы могут производиться как в восточном, так и в западном  направлении (зеркальное отображение забоя).

9. Кабина должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер______________      Горный мастер ___________________

Горный мастер______________      Горный мастер ___________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам. нач. уч-ка.                              ______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству_______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер ___________________

Главный геолог ________________________

Зам.тех. дир. по ОТ и ПБ ________________

Начальник участка_____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201  г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка угля и вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __ Volvo ЕС 480 _______________________

- Вместимость ковша, м3 _____3,2_________________________________________

- Максимальный радиус действия, м _____12,1______________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____10,8(6,3)____________________

- Максимальная высота разгрузки, м ______7,5______________________________

1.7.   Местонахождение экскаватора: гор.             пр.лин.            пл.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 15________________________

- Угол падения пласта , град.___________18________________________

- Мощность пласта, м                                                   4,6

- Ширина заходки, м _________________до 20_____________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___           от 30____________________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.________75____________________________

- Категория породы (угля)_______________2,3_____________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания.

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1.Производительность суточная: 4700 тн

3.2.Оперативное время на цикл экскавации: 30,0 с

3.3.Время погрузки транспортной единицы: 4,0 мин.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

4.1.В обеденное время автосамосвалы находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия экскаватора.

4.2.Планировка забоя производится бульдозером после полной остановки экскаватора

5. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Нормативные потери угля, %   пл.- 8,6

5.2. Зольность добываемого угля, % до 7,5

5.3. Содержание влаги, % пл.- до  9

6.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ