6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3.Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. При погрузке автотранспорта на уровне стояния, либо с полки высотой менее 2 м, предусматривается отсыпка предохранительного вала высотой не менее 0,5d колеса автосамосвала (1,2м), исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.Запрещено находиться в радиусе действия экскаватора.

6. Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7. Минимально допустимое расстояние от ходовой телеги  экскаватора до края откоса  полки и от контргруза до разрабатываемого забоя  – 1м.

8 .Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

9. Запрещено выносить рабочее оборудование в сторону проезжей части автодороги.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________ Горный мастер __________________

Горный мастер ________________ Горный мастер ___________________

Горный мастер ________________ Горный мастер __________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка                         ______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                           _______________

«_____»_______________201  г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____________Прочие в автотранспорт (погрузка угля)

- Тип и номер экскаватора _Volvo  ЕC 480 ________________________

- Вместимость ковша, м3 _____2,6_________________________________________

- Максимальный радиус действия, Rmax м _____12,1_________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____10,8(6,3)_________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м _______7,5______________________

1.7. Место нахождения экскаватора   Гор      Пр. л.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Мощность пласта, м___________________________________________

- Угол падения пласта, град.________ _____________________________

- Высота уступа (яруса), м _________до 30________ _________________

- Ширина заходки, м _____________ до 20_________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___   22 - 27       _____________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.__  _75_______________________________

- Категория породы (угля)___________ 2___________________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы по простиранию, в крест простирания__

(по простиранию, в крест простирания, по падению)

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером при полной остановки  и подачи сигнала машинистом эк-ра _________________________________________________________________________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

_________________________________________________________________________

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается

3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1.Производительность суточная: 4500 тн

3.2.Оперативное время на цикл экскавации: 28,0 с

3.3.Время погрузки транспортной единицы: 4,2 мин.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

4.1.В обеденное время автосамосвалы находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия экскаватора.

4.2.Планировка забоя производится бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом экскаватора

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ