6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Во время работы экскаватора запрещено находиться в радиусе его действия.

3.   Работы производить в светлое время суток.

4.   Расстояние от края ходовой телеги экскаватора до предохранительного вала не менее 1м.

5.   Работать только с правым поворотом под углом не более 900 относительно забоя (рабочего борта).

6.  Ось хода экскаватора должна быть расположена перпендикулярно откосу рабочего борта.

7. При производстве работ не допускать сближение экскаватора и проезжающего автотранспорта ближе 5м

8. Запрещено находиться в зоне призмы возможного обрушения (ближе 2,3м от верхней бровки откоса уступа и ближе 3м от нижней бровки откоса уступа).

9. Запрещается сбрасывать горную массу на нижележащую площадку.

10. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку дорожных знаков: «Дорожные работы», «Преимущество встречного движения», «Объезд препятствия с лева», «Преимущество перед встречным движением», «Объезд препятствия с права».

11. Дорожные знаки должны находиться не ближе 30 м от места производства работ.

12. Работы производить в присутствии ИТР горного участка.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер________________  Горный мастер ___________________

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам нач. уч-ка Наумов Д.В.______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________

«_____»_______________201 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ __Прочие борт (оборка уступа)________________

- Тип и номер экскаватора   Volvo  EC 480

- Вместимость ковша, м3 _____2,6_________________________________________

- Максимальный радиус действия, м __12,1________________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м __10,8(6,3)___________________

- Максимальная высота разгрузки, м ____7,5______

- Местонахождение экскаватора: Гор.                      Пр.лин: №                  Пл

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________ до 15________________________

- Ширина заходки, м ________________до 8______________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___         от 35____________ ________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75____________________________

- Категория породы (угля)________            3,4________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, вкрест простирания.

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра, бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом экскаватора

- Заоткоска уступа ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора__

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 4320 м3

- Оперативное время на цикл экскавации: 25,4 с

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ