6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора:

один короткий – стоп;

два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку;

три коротких – начало погрузки;

один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства.

4.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

5.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

6.   При погрузке автотранспорта на уровне стояния, либо с полки высотой менее 2м предусматривается отсыпка предохранительного вала высотой не менее 0,5d колеса автосамосвала, исключающего возможность наезда автосамосвала на экскаватор при движении задним ходом под погрузку.

7. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

8.Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки, а также от края контргруза экскаватора до откоса уступа (разрабатываемого забоя) – 1м.

9. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер__________________Горный мастер __________________

Горный мастер _________________ Горный мастер___________________

Горный мастер _________________ Горный мастер__________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам. нач. уч-ка.

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам. тех. дир по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка_____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________

«_____»_______________201  г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка вскрыши  в автотранспорт______

- Тип и номер экскаватора __Volvo  ЕC 480  _________

- Вместимость ковша, м3 _____3,2_______________________________________

- Максимальный радиус действия, м __12,1________________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м __10,8(6,3)___________________

- Максимальная высота разгрузки, м ___7,5

- Местонахождение экскаватора: Гор.           Пр.лин: №            Пл.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________    до 10 ________________________

- Ширина заходки, м _________________ до 20_________________________

- Ширина рабочей площадки, м                  от 40____________ _________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______ 75__________________________

- Категория породы (угля)___                       3,4____________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом эк-ра

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч

2. В обеденное время автосамосвалы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3. Ожидание погрузки автотранспортом производится у знака ожидания погрузки  согласно схемы разворота.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 4120  м3

- Время погрузки транспортной единицы: 3,42 мин

- Оперативное время на цикл экскавации: 34,1 с

5.1.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ