6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3.   Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора:

один короткий – стоп;

два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку;

три коротких – начало погрузки;

один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства.

4.   При погрузке автотранспорта с уровня стояния, либо с полки высотой менее 2 м  предусматривается отсыпка предохранительного вала высотой не менее 0,5d колеса автосамосвала, исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.   Во время работы экскаватора запрещено находиться в радиусе его действия.

6.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора и ближе 0,5м от откоса уступа.

7.   Минимально допустимое расстояние от края  ходовой телеги экскаватора  до края откоса полки, а также от края контргруза   экскаватора до  откоса  уступа (разрабатываемого забоя) – 1м.

8. Работы могут производиться как в западном, так и в восточном направлении (зеркальное отображение забоя).

9. При работе экскаваторов на одном горизонте расстояние между ними должно составлять не менее суммы максимальных радиусов действия экскаваторов (Volvo EC 480 Rмах=12,1м, ЭШ -10/70 Rмах=66,5м. Расстояние м/ду экскваторами R= 12,1+66,5=78,6 м). Расстояние по горизонтали между экскаваторами, расположенными на двух смежных по вертикали уступах, должно составлять не менее полуторной суммы максимальных радиусов черпания  (Volvo EC 480 Rмах=12,1м, ЭШ -10/70 Rмах=66,5м. Расстояние м/ду экскваторами R= (12,1+66,5)*1,5=118 м).

10. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

11. Работы производить по тупиковой схеме.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер________________  Горный мастер ___________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам нач. уч-ка Наумов Д. В.______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по  ОТ и ПБ ______________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________

«_____»_______________201 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ __Выемка и погрузка вскрыши  в автотранспорт______

- Тип и номер экскаватора __Volvo EC 480

- Вместимость ковша, м3 _____2,6_____________________________________

- Максимальный радиус действия, м __12,1_____________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м __10,8_(6,3)_________________

- Максимальная высота разгрузки, м ____7,5______

- Местонахождение экскаватора: Гор.              Пр.лин: №                   Пл.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ___________ до 15________________________

- Ширина заходки, м ________________до 20________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___         от 40____________ ________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75____________________________

- Категория породы (угля)________            3,4________________

- Расположение забоя относительно напластования породы _по простиранию, в крест простирания.

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра, бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом эк-ра

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора

- Зачистку пласта производить ковшом  экскаватора.    _________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, с перерывом на обед 0.5ч.

2. В обеденное время автосамосвалы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3. Ожидание погрузки автотранспортом производится у знака ожидания погрузки    согласно схемы разворота.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производительность суточная: 3660 м3

- Время погрузки транспортной единицы: 3,76 мин

- Оперативное время на цикл экскавации: 32,2 с

5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ