7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ.

С технологической картой ознакомились:

1. ______________________________     2. ______________________________

3. ______________________________     4. ______________________________

5. ______________________________     6. ______________________________

7. ______________________________     8. ______________________________

9. ______________________________     9. ______________________________

11. _____________________________     12. _____________________________

13. _____________________________     14. _____________________________

15. _____________________________     16. _____________________________

17. _____________________________     18. _____________________________

19. _____________________________     20. _____________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка_______________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Главный технолог___________________________________

Главный маркшейдер________________________________

Главный геолог  ____________________________________

Зам. тех. дир. ОТ и ПБ _______________________________

Начальник участка___________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

____________

«____»_____________201  г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____________Вскрыша борт	_______

- Тип и номер экскаватора _ЭШ 10/70

- Вместимость ковша, м3 _____10________________________________

- Максимальный радиус черпания, м _____66,5_____________________

- Максимальная глубина черпания, м ____35_______________________

- Максимальная высота разгрузки, м _______27,5___________________

- Место нахождения экскаватора          Пр. л.          Гор           _________

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Мощность пласта, м       до 5м__________________________________

- Высота уступа (яруса), м _________________до 32________________

- Ширина заходки, м ___________    ____от_40_____________________

- Ширина рабочей площадки, м ___           от 40 ____________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._________50_____________________

- Категория породы (угля)________II-III___________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером при полной остановке эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели: в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора_

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- Круглосуточно.

- Высоковольтный кабель должен быть выложен не ближе 5 м к бровке откоса уступа

- Планировочные работы производятся бульдозером при полной остановке экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Коэффициент наполнения ковша – 0,9

2. Производительность суточная: 6000 - 7000 м3

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2. Работа экскаватора разрешается как в восточном так и в западном направлении.

3. Запрещено находиться в радиусе действия экскаватора.

4. Помощник машиниста экскаватора несет ответственность за укладку высоковольтного кабеля так, чтобы избежать возможное его повреждения.

5. Связь между помощником и машинистом экскаватора при шагании экскаватора, осуществляется при помощи звуковых сигналов, подаваемых машинистом экскаватора а так же по радиостанции

6. Минимальное расстояние от оси экскаватора до верхней бровки уступа 11 м.

7. Минимальное расстояние от оси экскаватора до нижней бровки навала 15 м.

8. Минимальное расстояние от края лыжи до призмы возможного обрушения не менее 4 м.

6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ