ООО «______________»

| Согласовано: Директор по производству ООО «______________» _____________/____________ «___»____________2017г | Утверждаю: Технический директор ООО «______________» ___________/____________ «___»____________2017 г. |
| --- | --- |

###### Технологическая карта (Паспорт)

работы фронтального погрузчика

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Местонахождение: промплощадка мобильного комплекса пневмовакуумной сепарации  (УПВС-01-09)

  - Виды работ: погрузка породы в автосамосвалы.

  - Тип (марка) погрузчиков: CAT 966H, CAT 988H, Volvo L250, Volvo L350F

  - Тип (марка) автосамосвалов: Белаз 7555В, Белаз 7555Д, САТ 773Е.

- УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2.1 – Характеристика погрузчиков

| п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка погрузчика | CAT 988 H | CAT 988H | Volvo L250 | Volvo L350F | САТ 966Н |
| 2 | Вместимость ковша, м3 | 11,5 | 10,7 | 10,2 | 12.7 | 7,4 |
| 3 | Ширина ковша, м | 4,05 | 3,96 | 3,58 | 3.97 | 3,27 |
| 4 | Высота разгрузки, м | 5,74 | 5,83 | 4,26 | 4.13 | 3,92 |

Таблица 2.2 – Характеристика автосамосвалов

| № п/п | Наименование показателей | БелАЗ 7555В | БелАЗ 7555Д | CAT 773Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузоподъемность, т | 32 | 55 | 61 |
| 2. | Вместимость порода, м3 | 20,1 | 34,5 | 38,3 |
| 3. | Радиус поворота, м | 9 | 9 | 11 |

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ.

  - Все работы должны производиться согласно технологической карты/паспорту и схемам погрузки в автотранспорт (см. приложения).

  - С технологической картой (паспортом) должны быть ознакомлены все участники технологического процесса.

  - Погрузку породы в автосамосвалы БелАЗ 7555В погрузчиками САТ 988Н, САТ 966Н,  Volvo L250 и Volvo L350F   производить с уровня стояния, в автосамосвалы САТ 773Е, Белаз 7555Д погрузчиками САТ 966Н, Volvo L250 и Volvo L350F – с насыпного пандуса, погрузчиком САТ 988Н – с уровня стояния.

  - Мастеру производственного участка УПВС, в начале и в конце рабочей смены необходимо убедиться в безопасности механизмов на площадке.

  - При выполнении работ необходимо соблюдать требования ПБ 05-619-03 и личную осторожность.

  - Все работы по отгрузке породы должны быть согласованы с мастером производственного участка УПВС.

  - Запрещается нахождение посторонних лиц, машин и механизмов в районе ведения погрузочных работ, не связанных с технологией ведения работ.

  - Загрузку кузова автосамосвала следует осуществлять, начиная со стороны кабины водителя.

  - При наклоне погрузчика, вследствие перегрузки ковша, следует немедленно опустить ковш на землю для восстановления равновесия.

  - Запрещается нахождение людей на расстоянии ближе 5 метров от работающих машин и механизмов.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

  - Ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия погрузчика.

  - Запрещается нахождение людей и техники в зоне погрузки породы.

  - Находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости водителя погрузчика.

  - Погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сзади или сбоку, перенос ковша погрузчика над кабиной автомобиля запрещается.

  - Высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать 3 м.

  - Подача автосамосвалов под погрузку должна осуществляться по звуковому сигналу машиниста погрузчика. По окончанию погрузки также подается звуковой сигнал (один короткий – стоп; два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

  - Не разрешается оставлять погрузчик с работающим двигателем и поднятым ковшом, а при работе - становиться на подвесную раму, ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. Запрещается эксплуатация погрузчика при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

Запрещается перевозка пассажиров в кабине. Во время движения погрузчика в кабине должен находиться только водитель погрузчика.

  - Для ремонта, смазки и регулировки погрузчика, он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а ковш опущен на землю или специально предназначенную опору. В случае аварийной остановки погрузчика на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение под уклон.

  - Запрещается находиться под поднятым ковшом погрузчика. Для осмотра ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель выключить. Максимальные углы откоса штабеля при работе погрузчика не должны превышать пределов, установленных заводской инструкцией по эксплуатации.

  - В ночное время площадка работы погрузчика должна быть освещена согласно действующих норм освещенности.

Паспорт составил:

Начальника ООО «_______________» 		     	                    _______________

Согласовано:

Главный энергетик ООО «_______________»				_______________

Главный маркшейдер ООО «_______________»				_______________

Главный технолог ООО «_______________»				_______________

Зам. технического директора по		_______________

ОТ и ПЭБ ООО «_______________»

С  паспортом  ознакомлены:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность (профессия) | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

Приложение 2

Схема работы погрузчиков САТ 988Н, CAT 966H, и Volvo L350F при погрузке породы в автосамосвалы БелАЗ 7555В с уровня стояния        (Приложение 2)